ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЕ АВР280

Двигатели асинхронные взрывозащищенные трехфазные с короткозамкнутым ротором рудничные АВР280 предназначены для привода ленточных конвейеров и других механизмов в подземных выработках угольных шахт, рудников и их надземных строениях, опасных по газу (метану) и угольной пыли в соответствии с “Правилами безопасности в угольных шахтах (ПБ 05-618-03).

Маркировка взрывозащиты – РВ 3В. Вид климатического исполнения – У2,5.

Конструктивные исполнения по способу монтажа – IM1001, М9701, IМ4001.

Степень защиты от внешних воздействий – IP54.

Двигатели предназначены  для работы от сети переменного тока напряжением 380/660 В или 660/1140 В при частоте питающей сети 50 Гц.

Номинальный режим работы - S1.

| Типоразмер двигателя | Номинальная мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Коэффициент мощности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АВР280S4 | 110 | 1500 | 93,0 | 0,88 | 7,0 | 2,1 | 2,8 |
| АВР280М4 | 132 |  | 94,0 | 0,88 | 7,0 | 2,1 | 2,8 |
| АВР280L4 | 160 |  | 93,5 | 0,86 | 7,5 | 3,0 | 3,0 |

Габаритные, установочно-присоединительные размеры и масса двигателей АВР280

Размеры указаны для конструктивных исполнений по способу монтажа IМ1001, М9701, IМ4001

| Типоразмер двигателя | l10, мм | l11, мм | l30 max, мм | d1 m6, мм | b1 h9, мм | h5 -0,3 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | IМ1001 | М9701 | IМ4001 |
| АВР280S4 | 368 | 450 | 1040 | 80 | 22 | 85 | 840 | 870 | 860 |
| АВР280M4 | 419 | 500 | 1140 |  |  |  | 990 | 1020 | 1010 |
| АВР280L4 | 457 | 540 | 1180 | 90 | 25 | 95 | 1045 | 1075 | 1060 |

Разработчик и изготовитель: ОАО «НИИВЭМ». Россия, 650991, г. Кемерово, пр. Советский, 8.                            Тел. (384-2) 36-91-25, факс (384-2) 36-74-21, 36-91-25. Е-mail: niisnab@ list.ru