на двух листах

ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЕ ВРПВ160, 180

Двигатели асинхронные взрывозащищенные трехфазные с короткозамкнутым ротором рудничные ВРПВ160, 180 предназначены для привода стационарных и передвижных вспомогательных и забойных машин и механизмов в подземных выработках угольных шахт, рудников и их надземных строениях, опасных по газу (метану) и угольной пыли в соответствии с “Правилами безопасности в угольных шахтах”               (ПБ 05-618-03).

Маркировка взрывозащиты – РВ Exd[ia]I. Вид климатического исполнения – У2,5; Т2,5.

Конструктивное исполнение по способу монтажа – M 9781, IМ 1081, IМ 4081.

Степень защиты от внешних воздействий – IP 54.

Двигатели предназначены  для работы от сети переменного тока напряжением 660/1140 В при частоте питающей сети 50 Гц. По требованию заказчика возможна разработка двигателей на напряжение 380/660 В.

Номинальный режим работы – S1, S4. Допускается также работа в режимах S2, S3 и S6. Для двухполюсных двигателей номинальный режим – S1.

Таблица 1

| Типоразмер двигателя | Номинальная мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Коэффициент мощности | Скольжение,% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРПВ160S2 | 15,0 | 3000 | 89,5 | 0,89 | 2,5 | 6,0 | 1,9 | 2,3 |
| ВРПВ160М2 | 18,5 | 3000 | 90,0 | 0,90 | 2,5 | 6,0 | 1,9 | 2,3 |
| ВПРВ160S4 | 15,0 | 1500 | 90,0 | 0,84 | 2,5 | 6,5 | 2,3 | 2,5 |
| ВРПВ160М4 | 18,5 | 1500 | 90,5 | 0,85 | 2,6 | 6,5 | 2,3 | 2,5 |
| ВРПВ160S6 | 11,0 | 1000 | 88,0 | 0,82 | 2,5 | 6,0 | 2,1 | 2,4 |
| ВРПВ160М6 | 15,0 | 1000 | 89,0 | 0,82 | 2,5 | 6,0 | 2,1 | 2,5 |
| ВРПВ160S8 | 7,5 | 750 | 87,0 | 0,75 | 2,6 | 5,5 | 2,4 | 2,2 |
| ВРПВ160М8 | 11,0 | 750 | 87,0 | 0,75 | 2,7 | 5,5 | 2,5 | 2,2 |
| ВРПВ180S2 | 22,0 | 3000 | 90,0 | 0,89 | 2,0 | 6,5 | 1,9 | 2,3 |
| ВРПВ180М2 | 30,0 | 3000 | 91,0 | 0,90 | 2,0 | 6,5 | 1,9 | 2,3 |
| ВПРВ180S4 | 22,0 | 1500 | 90,5 | 0,86 | 2,1 | 6,5 | 2,4 | 2,5 |
| ВРПВ180М4 | 30,0 | 1500 | 91,0 | 0,87 | 2,2 | 6,0 | 2,1 | 2,5 |
| ВРПВ180М6 | 18,5 | 1000 | 90,0 | 0,83 | 3,0 | 6,0 | 2,0 | 2,4 |
| ВРПВ180М8 | 15,0 | 750 | 88,0 | 0,76 | 3,5 | 5,0 | 1,9 | 2,2 |

Габаритные, установочно-присоединительные размеры и масса двигателей ВРПВ160, 180

Конструктивное исполнение по способу монтажа М 9781

продолжение

Конструктивное исполнение по способу монтажа IМ 1081

Таблица 2                                                                                                                                                                  Размеры в миллиметрах

| Типоразмер двигателя | l | l10 | l31 ( 3 | l30 max | d1 | d20 | d24 | d25 | d30 max | h -0,5 | h1 h11(-0.09) | h5 | h31 max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРПВ160S2 | 26 | 178 | 108 | 690 | 42k6() | 350 | 400 | 300j6((0,016) | 400 | 160 | 8 | 45 | 560 |
| ВРПВ160М2 |  | 210 |  | 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРПВ160S4, ВРПВ160S6 ВРПВ160S8 | 32 | 178 |  | 690 | 48k6() |  |  |  |  |  | 9 | 51,5 |  |
| ВРПВ160М4, ВРПВ160М6, ВРПВ160М8 |  | 210 |  | 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРПВ180S2 |  | 203 | 121 | 745 | 48k6() | 400 | 450 | 350j6((0,018) | 440 | 180 |  |  | 600 |
| ВРПВ180М2 |  | 241 |  | 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРПВ180S4 |  | 203 |  | 745 | 55m6() |  |  |  |  |  | 10 | 59,0 |  |
| ВРПВ180М4, ВРПВ180М6, ВРПВ180М8 |  | 241 |  | 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

| Типоразмер двигателя | b1 h9(-0.043) | b10 | ( | n | Масса двигателя, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | IM 1081 | M9781 / IM 4081 |
|  |  |  |  |  | Коробка выводов с двумя вводами (рисунок 1) | Коробка выводов с тремя вводами (рисунок 2) | Коробка выводов с двумя вводами (рисунок 1) | Коробка выводов с тремя вводами (рисунок 2) |
| ВРПВ160S2 | 12 | 254 | 45( | 4 | 195 | 205 | 215 / 210 | 225 / 220 |
| ВРПВ160М2 |  |  |  |  | 215 | 225 | 235 / 230 | 245 / 240 |
| ВРПВ160S4, ВРПВ160S6, ВРПВ160S8 | 14 |  |  |  | 240 | 250 | 255 / 250 | 265 / 260 |
| ВРПВ160М4, ВРПВ160М6, ВРПВ160М8 |  |  |  |  | 255 | 265 | 275 / 270 | 285 / 280 |
| ВРПВ180S2 |  | 279 | 22(30( | 8 | 240 | 245 | 260 / 255 | 265 / 260 |
| ВРПВ180М2 |  |  |  |  | 270 | 275 | 290 / 285 | 295 / 290 |
| ВРПВ180S4 | 16 |  |  |  | 255 | 260 | 275 / 270 | 280 / 275 |
| ВРПВ180М4 |  |  |  |  | 290 | 295 | 310 / 305 | 315 / 310 |
| ВРПВ180М6 |  |  |  |  | 265 | 270 | 285 / 280 | 290 / 285 |
| ВРПВ180М8 |  |  |  |  | 285 | 290 | 305 / 300 | 310 / 305 |

Разработчик и изготовитель: ОАО «НИИВЭМ». Россия, 650991, г. Кемерово, пр. Советский, 8.                                                                              Тел. (384-2) 75-32-44, факс (384-2) 36-74-21, 36-91-25. Е-mail: niivem@ list.ru